附表1：

气象灾害防御重点单位调查表

| 单 位 名 称 | 佛山市南海区营顺油库有限公司 |
| --- | --- |
| 地点或涉及区域 | 佛山市南海区平洲三山环岛南路营顺油库内 |
| 责任人 | 兰如铭 | 手机 | - | 传真电话 | 86765288 |
| 联系人 | 邓培辉 | 手机 | - | Email | - |
| 单位（行业、社区）基本情况 | 营顺油库位于南海区平洲三山环岛南路,依傍橹尾撬河堤而建,占地面积14153.1㎡,设有油罐区、油磅房、发油台、油码头等生产设施，和隔油池、配电房、地磅、消防泵房、综合楼等辅助生产设施；库区与综合楼分开设置。油罐区设有汽油、柴油、重油（燃料油）储罐9个。总存储能力为21600m³，其中汽油属于危险化学品，柴油和重油（燃料油）不属于危险化学品。 |
| 历史上气象灾害影响情况 | 1、高温 所在地区属于亚热带气候，夏季炎热，冬季温和，7-8月气温最高。1-2月气温最低。历史平均气温为21.6℃，历年最高气温为38.7℃，历年最低气温为-0.7℃，日最高气温≥35℃的天数，平均每天5.3天。 2、风况 所处区域年平均风速2.5m/s，历年最大风速35m/s，年主导风向为偏北风。每年夏、秋季常有台风袭击（影响），根据多年来资料统计，平均每年影响的台风平均1.8次。 3、降水 所在区域为多雨区，雨量充沛，多年平均降雨量1687mm，历年最大年降雨量2357mm，历年最小年降雨量1044mm。 4、雷暴 广东是雷暴频率高的省区之一，所处地区每年平均有87.6天的雷暴天，严重年份多达上百天，年最少雷暴天数为50天。 5、洪水 橹尾撬水道洪水主要来自北江上游，对水位产生直接影响，洪水涨落较快，峰型尖瘦，一次洪水的历时平均为5天。 6、地质 所在区域场地覆盖层为第四纪冲积层，基岩为第三纪砂岩。抗震设防烈度，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）,该地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。 |
| 气象灾害防御重点 | 1，台风、龙卷风 台风登陆、龙卷风风力强劲，风速可达到30m/s,对人和建（构）筑物安全有一定的威胁。 2、雷暴大雨 建（构）筑物和人员遭受雷击的危险；暴雨造成水淹、内涝的现象。 3、发油台 地势较低，暴雨造成水淹、内涝的现象，设应急排涝泵一台。 4、油罐区 地势较低，暴雨时易积水，启动应急排涝泵排水。 5、码头堤围 洪水期时堤围有绝地风险，备足应急物资，加强巡查。 |

填表时间：                 填表人：南海区气象局

附表2：

重点单位气象灾害防御应急准备工作表

| 基本要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 1.有气象灾害防御责任人和联系人。当责任人或联系人发生变更，要及时告知当地气象主管机构。 | 有责任人和联系人 |
| 2.有气象灾害应急处置预案，每年组织不少于1次演练。 | 有演练 |
| 3.有气象灾害隐患排查，并及时消除隐患。 | 有隐患排查制度 |
| 4.有建立气象灾害防御档案，确定防御重点部位，设置安全标志，有严格管理制度。 | 有制度 |
| 5.有定期巡查并建立巡查记录。 | 有巡查记录 |
| 6.有气象灾害防御培训计划，并每年至少开展1次气象灾害防御知识宣传或培训活动。 | 有计划有活动 |
| 7.有气象灾害预警信息接收传播机制，保证至少有一种手段能够及时接收气象灾害预警信息并在本单位内快速、广泛传播。当气象信息接收与传播等设施发生故障时，要及时修复、更新。 | 有 |
| 8.有安全避灾场所（或知晓安全避灾场所），受气象灾害影响时，可保障人员与财产安全。 | 有 |
| 9.有重大气象灾情通报和联系制度，及时将气象灾情反馈给当地气象主管机构。 | 有 |
| 10.其他气象灾害防御需要的工作内容。 | 有 |